Ażurowe sufity podwieszane LASER

| 1. Do ścian bocznych na żądanej wysokości należy zamocować w poziomie listwę montażowo-wykończeniową (np. kątownik aluminiowy) |  |
| --- | --- |
| 2. Do konstrukcji stropu należy zamocować wieszaki (np. z drutu ocynkowanego lub nierdzewnego grubości 1-2mm) w rozstawie od 40cm do 100cm w zależności od rodzaju montowanego sufitu. |  |
| 3. Następnie łączymy ze sobą 3-4 moduły. Przy łączeniu modułów powinniśmy usłyszeć charakterystyczny ‘klik’ zatrzasków. (Każdy moduł można ponownie zdemontować, należy jednak pamiętać, o podważeniu owych zatrzasków, aby moduły łatwiej się rozłączyły) |  |
| Montaż (podwieszenie) rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia przez połączenie wieszaka z wkrętem oczkowym zamocowanym w otworach modułu. Jeśli okaże się konieczne docięcie elementu sufitu na wymiar, wystarczy przeciąć mocnymi nożycami, wyrzynarką bądź piłką ręczną ścianki modułu w żądanej linii. Szybka rewizja sufitowa. W miejscach wymagających częstego i szybkiego dostępu do urządzeń znajdujących się nad sufitem zalecamy zastosowanie szybkiej rewizji. Można ją wykonać w następujący sposób : - wypiąć jeden lub dwa moduły kratownicy sufitowej - do krawędzi powstałego otworu przymocować profil kątownika lub teownika na którym opierać się będzie wypięty moduł . |  |